# Внесение изменений

в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования выполнены в соответствии со статьей 33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

Внесение изменений в правила землепользования и застройки Новоигирминского муниципального образования выполнено в целях устранении несоответствий указанных правил требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации на основании поручения заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Козака Д.Н. от 28.07.2016г. № ДК-П9-4520 по установлению  для основных видов разрешенного использования земельных участков, применительно к каждой территориальной зоне, конкретных параметров разрешенного строительства,  реконструкции объектов капитального строительства, предусмотренных частью 1 статьи 38 Градостроительного Кодекса Российской Федерации.

# 9.  Градостроительные регламенты территориальных зон.

Внести изменения и читать в редакции:

9.1. Градостроительный регламент зон застройки индивидуальными жилыми домами.

9.1.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с сооружаемыми на них жилыми домами с целью создания условий комфортного проживания, выращивания сельскохозяйственных культур, ведения личного подсобного хозяйства.

9.1.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты индивидуального жилищного строительства (в т. ч. блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома); жилые дома блокированной застройки;

жилые дома с приусадебными участками;

приусадебные земельные участки;

под личное подсобное хозяйство;

объекты для ведения личного подсобного хозяйства (жилой дом, пригодный для постоянного проживания и не предназначенный для раздела на квартиры, объекты для содержания сельскохозяйственных животных и производства сельскохозяйственной продукции)

объекты жилищно-эксплуатационных служб; объекты коммунально-бытового назначения;

объекты здравоохранения: амбулаторно-поликлинические учреждения, диспансеры; ап-

теки, молочные кухни; объекты учреждений и предприятий социального обслуживания; объекты дошкольного и среднего общего образования;

объекты учреждений культуры (библиотеки, музыкальные, художественные, хореогра-

фические школы и студии, дома культуры, творчества); объекты религиозных объединений; магазины;

объекты общественного питания;

объекты бытового обслуживания (включая нотариальные конторы, юридические кон-

сультации, агентства недвижимости, туристические агентства и т. п.); объекты учреждений коммунального обслуживания, связи;

объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения без зри-

телей; пожарные депо; автостоянки: подземные.

9.1.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.1.4. Предельные размеры земельных участков:

минимальная площадь 0,03 га.

максимальная площадь- 0,2 га (приусадебные земельные участки)

- 0,3 га (для ведения личного подсобного хозяйства).

9.1.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства — 1 метр.

9.1.6. Предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства — три этажа.

9.1.7.   Максимальный процент застройки – 30%.

9.1.8.   Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;

- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;

- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;

- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;

    - Отступ от красной линии - не менее 3 м., при новом строительстве.

    - Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.

## 9.2. Градостроительный регламент зон застройки малоэтажными жилыми домами

9.2.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с целью развития малоэтажного жилищного строительства.

9.2.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

малоэтажные многоквартирные дома; жилые дома блокированной застройки;

объекты индивидуального жилищного строительства (в т. ч. блокированные дома, жилые блоки которых являются автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома); объекты жилищно-эксплуатационных служб; объекты здравоохранения;

объекты дошкольного и среднего общего образования; объекты дополнительного образования детей и взрослых; объекты учреждений и предприятий социального обслуживания; объекты культуры;

объекты религиозных объединений; объекты сервисного обслуживания населения;

объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения; пожарные депо; автостоянки: многоэтажные, подземные.

9.2.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

многоквартирные дома.

9.2.4.  Предельные размеры земельных участков:

минимальная площадь 0,09 га.

максимальная площадь- 0,6 га

9.2.5.  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства— 1 метр.

9.2.6. Предельное количество надземных этажей объектов капитального строительства —  три этажа.

9.2.7.   Максимальный процент застройки –50%.

9.2.8.   Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями:

- от границ соседнего участка до основного строения – 3 м;

- от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м;

- от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м;

- от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м;

9.2.9. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.

9.2.10. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — 5 метров.

## 9.3. Градостроительный регламент зон застройки средне этажными жилыми домами

9.3.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них многоквартирными домами с целью создания условий комфортного проживания, сочетания с объектами общественно-деловой застройки.

9.3.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

многоквартирные дома;

объекты жилищно-эксплуатационных служб; объекты здравоохранения;

объекты дошкольного и среднего общего образования; объекты дополнительного образования детей и взрослых; объекты учреждений и предприятий социального обслуживания; объекты культуры;

объекты религиозных объединений; объекты сервисного обслуживания населения;

объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения; пожарные депо; автостоянки: многоэтажные, подземные.

9.3.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

малоэтажные многоквартирные дома; объекты общественно-делового назначения.

9.3.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.3.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства — 1 метр.

9.3.6. Предельное количество этажей объектов капитального строительства — два этажа.

9.3.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков — 50%.

9.3.8. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.

9.3.9. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — 7,5 метра

9.3.10. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.4. Градостроительный регламент зон размещения объектов дошкольного образования

9.4.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами дошкольного образования, находящимися в государственной и муниципальной собственности, для сохранения их социального назначения и развития.

9.4.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: объекты дошкольного образования

9.4.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.4.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.4.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства— 1 метр.

9.4.6. Предельное количество этажей объектов капитального строительства — три этажа.

9.4.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков — 30%.

9.4.8. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.

9.4.9. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — 10 метров

9.4.10. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.5. Градостроительный регламент зон размещения объектов среднего общего и внешкольного образования

9.5.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами среднего общего и внешкольного образования, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для сохранения их социального назначения и развития.

9.5.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты среднего общего образования

объекты дополнительного образования детей и взрослых

9.5.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: объекты среднего профессионального образования.

9.5.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.5.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства— 1 метр.

9.5.6. Предельное количество этажей объектов капитального строительства — два этажа.

9.5.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков — 30%;

9.5.8. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не более 1,8 м.

9.5.9. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — 10 метров.

9.5.10. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.6. Градостроительный регламент зон размещения объектов культуры

9.6.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами культуры, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для сохранения их социального назначения и развития.

9.6.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства — объекты культуры.

9.6.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.6.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.6.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства — 1 метр.

9.6.6. Предельное максимальное количество этажей объектов капитального строительства — два этажа.

9.6.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков — 50%.

9.6.8. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — 10 метров.

9.6.9. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

9.7 Градостроительный регламент зон размещения

объектов здравоохранения и социального обеспечения.

9.7.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами здравоохранения и социального обеспечения, находящихся в государственной и муниципальной собственности, для сохранения их социального назначения и развития.

9.7.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты здравоохранения; объекты учреждений и предприятий социального обслуживания.

9.7.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.7.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.7.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства — 1 метр.

9.7.6. Предельное максимальное количество этажей объектов капитального строительства — три этажа.

9.7.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков — 50%.

9.7.8. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — 10 метров.

9.7.8. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.8. Градостроительный регламент зон размещения объектов религиозных объединений

9.8.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами религиозных объединений для обеспечения условий совершения религиозных обрядов и церемоний, обучения религии и религиозного воспитания своих последователей.

9.8.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства — объекты религиозных объединений.

9.8.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.8.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.8.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства — 1 метр.

9.8.6. Предельная максимальная высота объектов капитального строительства — 15 м.

9.8.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков — 50%.

9.8.8. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — 10 метров.

9.8.9. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.9. Градостроительный регламент зон делового, общественного и коммерческого назначения

9.9.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами общественного, делового и коммерческого назначения, сочетания с существующей жилой застройкой.

9.9.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

строительство объекта торговли;

объекты общественно-делового назначения;

объекты среднего профессионального и высшего профессионального образования; вне-

школьные специализированные;

объекты здравоохранения;

объекты учреждений и предприятий социального обслуживания; объекты культуры;

объекты религиозных объединений; объекты сервисного обслуживания населения;

объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения; объекты жилищно-эксплуатационных служб; автостоянки: многоэтажные, подземные.

9.9.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

многоквартирные дома;

объекты дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений; объекты дополнительного образования детей и взрослых.

9.9.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.9.5 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства — 1 метр.

9.9.6. Предельное минимальное количество этажей объектов капитального строительства - два этажа.

9.9.7.  Максимальный процент застройки – 70%.

9.9.8.  Минимальные отступы от границ земельных участков объектов капитального

строительства — 7,5 метров

9.9.9. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

9.10. Градостроительный регламент зон размещения

объектов коммунально-бытового назначения

## 9.10.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися

на них производственными объектами коммунально-бытового назначения.

9.10.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства — бани, прачечные, объекты химической чистки и крашения.

9.10.3. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства:

нотариальные конторы, юридические консультации, агентства недвижимости, туристи-

ческие агентства и т. п.;

иные объекты бытового обслуживания, не требующие установления санитарно-

защитных зон; объекты учреждений коммунального обслуживания, связи; объекты розничной торговли (магазины, торговые центры, рынки); объекты общественного питания.

9.10.4. Предельные размеры земельных участков не подлежат ограничению.

9.10.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства — 1 метр.

9.10.6. Предельное максимальное количество этажей объектов капитального строительства: - три этажа.

9.10.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%.

9.10.8. Минимальные отступы от границ земельных участков объектов капитального

строительства — 7,5 метров.

9.10.9. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.11. Градостроительный регламент зон размещения производственных объектов IV и V классов опасности

9.11.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них производственными объектами IV и V классов опасности с целью создания условий развития производства и снижения воздействия на среду обитания и здоровье человека.

9.11.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

производственные объекты — объекты промышленного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного и трубопроводного транспорта), объекты связи, отнесённые к производственным объектам IV и V классов опасности; пожарные депо.

9.11.3. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства:

объекты административно-делового назначения;

объекты размещения финансово-кредитных организаций, банков; торговые центры и рынки (за исключением продовольственных).

9.11.4. Предельные размеры земельного участка не подлежат ограничению.

9.11.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.11.6. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению.

9.11.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%.

9.11.8. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

9.11.9. Границы санитарно-защитных зон размещаемых объектов, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, должны отвечать требованию принадлежности санитарно-защитной зоны только одной территориальной зоне, за исключением принадлежности части санитарно-защитной зоны зонам озеленения санитарнозащитных зон.

## 9.12. Градостроительный регламент зон размещения коммунально-складских объектов IV и V классов опасности

9.12.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами временного и постоянного хранения, объектами оптовой торговли.

9.12.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

складские объекты;

автостоянки: многоэтажные, подземные;

объекты стоянок с линиями гаражей боксового типа автокооперативов; объекты оптовой торговли (за исключением продовольственных).

9.12.3. Условно разрешённые виды использования объектов капитального строительства:

объекты административно-делового назначения;

объекты размещения финансово-кредитных организаций, банков; торговые центры и рынки (за исключением продовольственных).

9.12.4. Предельные размеры земельного участка не подлежат ограничению.

9.13.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.12.6. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению.

9.12.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 60%.

9.12.8. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земель-

ных участков — три метра

9.12.9. Размеры земельных участков, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.13. Градостроительный регламент зон озеленения санитарно-защитных зон

9.13.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, расположенных в санитарно-защитных зонах и прилегающих к ним, в целях сохранения существующих и организации дополнительных озелененных площадей, предназначенных для обеспечения экранирования, ассимиляции и фильтрации загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

9.13.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

гидротехнические сооружения;

линии связи, линии электропередачи, подземные трубопроводы;

под размещение КТПН;

пункты гидрометеорологических наблюдений и системы получения, сбора и распро-

странения гидрометеорологической информации.

9.13.3. Условно разрешенные виды использования земельных строительства не установлены.

9.13.4. Предельные размеры земельного участка не подлежат ограничению.

9.13.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.13.6. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению.

9.13.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков не подлежит ограничению.

9.13.4. Размеры земельных участков, предельная высота зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.14. Градостроительный регламент зон инженерной инфраструктуры

9.14.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них производственными, имущественными объектами, в том числе трубопроводов и иных объектов, используемых в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, технологически связанных между собой и предназначенных для нужд потребителей.

9.14.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты электросетевого хозяйства;

объекты теплоснабжения (включая тепловые сети);

объекты системы водоснабжения и водоотведения (водопроводные и канализационные

сети и сооружения на них); объекты системы вентиляции и кондиционирования воздуха инженерного обеспечения; объекты, предназначенные для освещения территории городского поселения; объекты связи, телевидения, радиовещания, информатики.

9.14.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.14.4. Предельные размеры земельного участка не подлежат ограничению.

9.14.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.14.6. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению.

9.14.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%.

9.14.8. Предельные размеры земельных участков, предельная высота зданий, строений, сооружений, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.15. Градостроительный регламент зон инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования

9.15.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящейся на них инфраструктурой железнодорожного транспорта общего пользования с целью создания условий его эффективного и безопасного функционирования.

9.15.2. Основные виды разрешенного использования земельных строительства:  объекты инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования: железно-дорожные пути общего пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, информационные комплексы и системы управления движением и иные обеспечивающие функционирование технологического комплекса здания, строения, сооружения, устройства и оборудование; площадки для погрузочно-разгрузочных работ, складские объекты;

помещения, предназначенные для почтамтов и отделений перевозки почты, железнодорожные пути необщего пользования, тоннели, сортировочные площадки, платформы и другие необходимые для обработки почтовых отправлений сооружения.

9.15.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.15.4. Предельные размеры земельного участка не подлежат ограничению.

9.15.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.15.6. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению.

9.15.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%.

9.15.8. Предельные размеры земельных участков, предельная высота зданий, строений, сооружений, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.16. Градостроительный регламент зон объектов автомобильной транспортной инфраструктуры

9.16.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков с находящимися на них объектами автомобильной транспортной инфраструктуры с целью создания условий безопасного движения и развития дорожного сервиса.

9.16.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты автомобильной транспортной инфраструктуры (объекты дорожного сервиса; автовокзалы; элементы обустройства автомобильных дорог; сооружения, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог; защитные и искусственные дорожные сооружения); автостоянки: многоэтажные, подземные;

объекты стоянок с линиями гаражей боксового типа гаражно-строительных кооперати-

вов; объекты инженерной инфраструктуры.

9.16.3. Условно разрешенные виды использования земельных строительства не установлены.

9.16.4. Предельные размеры земельного участка не подлежат ограничению.

9.16.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.16.6. Предельная высота зданий, строений, сооружений не подлежит ограничению.

9.16.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%.

9.16.8. Предельные размеры земельных участков, предельная высота зданий, строений, сооружений, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.17. Градостроительный регламент зон размещения объектов индивидуального гаражного строительства

9.17.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, предназначенных для размещения гаражей гаражно-строительных кооперативов, с целью создания комфортных условий хранения индивидуального автотранспорта и соблюдения санитарных разрывов.

9.17.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

для строительства гаража;

содержание и обслуживание гаража;

объекты стоянок с линиями гаражей боксового типа гаражно-строительных кооперативов.

9.17.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: объекты автосервиса.

9.17.4. Предельные размеры земельного участка не подлежат ограничению.

9.17.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.17.6. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений - 1этаж.

9.17.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 80%.

9.17.8. Предельные размеры земельных участков, строений, сооружений, иные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.18. Градостроительный регламент зон ведения садоводства

9.18.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, предназначенных для выращивания сельскохозяйственных культур и картофеля, а также для отдыха (с правом возведения жилого строения и хозяйственных строений и сооружений), до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом и настоящими Правилами.

9.18.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков: земельные участки, предназначенные для дачного строительства;

садоводства и огородничества.

9.18.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков: для сельскохозяйственного использования.

9.18.4. Основные виды разрешенного использования земельных объектов капитального строительства: жилые строения (дома).

9.18.5. Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства не установлены.

9.18.6. Минимальная площадь земельного участка – 0,04 га.

9.18.7. Максимальная площадь земельного участка – 0,2 Га.

9.18.8. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.18.9. Предельное количество этажей зданий, строений, сооружений – 2 этажа.

9.18.10. Максимальный процент застройки в границах земельных участков: 20%.

9.18.11. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков — три метра.

## 9.19. Градостроительный регламент зон размещения объектов сельскохозяйственного назначения

9.19.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

9.19.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной

продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонту, складированию); объекты ведения животноводства; объекты ведения растениеводства; объекты оранжерей и садово-паркового хозяйства.

9.19.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования; для дачного строительства, садоводства и огородничества.

9.19.4. Минимальные размеры земельных участков: 600 м2.

9.19.5. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.19.6. Предельное количество надземных этажей жилых строений (домов): три этажа.

9.19.7. Максимальный процент застройки в границах земельных участков — 50%.

9.19.8. Минимальные отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков — пять метров.

## 9.20. Градостроительный регламент зон сельскохозяйственных угодий

9.20.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, не занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенных для ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом поселения и Правилами.

9.20.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков:

для сельскохозяйственного использования (пашни, огороды).

9.20.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков:

для дачного строительства, садоводства и огородничества.

9.20.4. Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства не установлены.

9.20.5. Условно разрешенные виды использования объектов капитального строительства:

объекты предприятий по первичной переработке, расфасовке сельскохозяйственной

продукции и техническому обслуживанию сельхозпроизводства (ремонту, складированию); объекты ведения животноводства; объекты ведения растениеводства; жилые строения (дома).

9.20.6. Минимальные размеры земельных участков: 600 м2.

9.20.7. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений – 1 метр.

9.20.8. Предельное количество надземных этажей жилых строений (домов): три этажа.

9.20.9. Максимальный процент застройки в границах земельных участков не подлежит ограничению.

## 9.21. Градостроительный регламент зоны городских парков, скверов

9.21.1. Градостроительным регламентом устанавливается правовой режим земельных участков в границах зоны городских парков, скверов в целях сохранения и развития зеленого фонда, осуществления им функций экологического, санитарно-гигиенического и рекреационного назначения.

9.21.2. На городские парки, скверы как на территории общего пользования не распространяется действие градостроительных регламентов. Использование городских парков, скверов осуществляется органами местного самоуправления в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами, предусмотренными Федеральным законом «Об охране окружающей среды».

9.21.3. Градостроительный регламент устанавливается для земельных участков и объектов капитального строительства в случае, если указанные земельные участки не входят в границы, выделенных красными линиями, территорий общего пользования и земельных участков, на которых расположены линейные объекты.

9.21.4. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

комплексы аттракционов, луна-парков; объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения.

9.21.5. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.21.6. Размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат ограничению и устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

9.22. Градостроительный регламент зон размещения объектов

физической культуры и спорта

9.22.1. Градостроительным регламентом устанавливается правовой режим земельных участков, предназначенных для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

9.22.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения; детские оздоровительные и спортивные лагеря; комплексы аттракционов, луна-парков; объекты туризма; дома отдыха, пансионаты, кемпинги.

9.22.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.22.4. Размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат ограничению и устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.23. Градостроительный регламент зон общего рекреационного назначения

9.23.1. Градостроительным регламентом устанавливается правовой режим земельных участков, предназначенных для развития зеленого фонда, придания территории, прилегающей к водным объектам, эстетического, рекреационного и оздоровительного значения, организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.

9.23.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства: городские сады, парки, скверы; объекты набережных;

объекты физкультурного, спортивного и физкультурно-досугового назначения; детские оздоровительные и спортивные лагеря; комплексы аттракционов, луна-парков; объекты туризма;

дома отдыха, пансионаты, кемпинги; гидротехнические сооружения.

9.23.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.23.4. Размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат ограничению и устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.24. Градостроительный регламент зон городских лесов

9.24.1. Городские леса имеют режим территорий общего пользования: являются общедоступными, на них не распространяется градостроительный регламент, в их пределах запрещается приватизация земельных участков. Изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

9.24.2. Лесохозяйственным регламентом устанавливается правовой режим земельных участков в границах зоны городских лесов в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций городских лесов с одновременным их использованием при условии, если это использование совместимо с целевым назначением городских лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

9.24.3. Основные виды разрешенного использования объектов капитального строительства — гидротехнические сооружения.

Параметры разрешенного использования земельных участков не подлежат ограничению и устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.25. Градостроительный регламент зон размещения мест погребения

9.25.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим в соответствии с этическими, санитарными и экологическими требованиями земельных участков с сооружаемыми на них кладбищами для захоронения тел (останков) умерших, стенами скорби для захоронения урн с прахом умерших, крематориями для предания тел (останков) умерших огню, а также иными зданиями и сооружениями, предназначенными для осуществления погребения умерших.

9.25.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты мест погребения (кладбища, крематории, стены скорби);

объекты размещения специализированных служб по вопросам похоронного дела, ритуальных организаций (дома траурных обрядов, бюро ритуальных услуг, бюро-магазин ритуальных услуг и т. д.), индивидуальных предпринимателей, занимающихся оказанием ритуальных услуг.

9.25.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства: объекты религиозных объединений.

9.25.4. Размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат ограничению и устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.

## 9.26. Градостроительный регламент зон, занятых объектами размещения отходов

9.26.1. Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков и расположенных на них объектов размещения отходов производства и потребления в целях предотвращения их вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

9.26.2. Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

объекты размещения отходов (полигоны, шламохранилища, хвостохранилища, отвалы горных пород и терриконы, отработанные карьеры, используемые для захоронения отходов), объекты вспомогательного производства и административные объекты, связанные с функционированием объектов размещения отходов; кладбища животных, скотомогильники.

9.26.3. Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства не установлены.

9.26.4. Размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства не подлежат ограничению и устанавливаются в соответствии с требованиями технических регламентов, санитарных норм, местных нормативов градостроительного проектирования, проектами планировки территорий.